Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- KOREKTA nr 2  Z DNIA 30-08-2017

MINIMALNE WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU

RATOWNICZO – GAŚNICZEGO  Z NAPĘDEM 4X4

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Wykonawca: wpisać SPEŁNIA a w miejscach wymaganych podać żądane wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. Poz.1260 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm), - rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Krajowej Administracji i Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz możliwością rozłączenia napędu osi przedniej. Skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła. Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%. |  |  |
| 1.3. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Na dachu belka oświetleniowa z min. 6 modułami o wysokości całkowitej nie przekraczającej 65 mm, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem. W tylnej części w narożnikach zabudowy zamontowana dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED, umieszczone pod obudową, nie wystające ponad obrys zabudowy. Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zainstalowane z przodu na atrapie silnika w układzie V. Sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
| 1.4. | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo- cyfrowy. Dodatkowo w kabinie pojazdu zamontowane 6 sztuk radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych oraz 4 sztuk latarek kątowych EX z ładowarkami. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. |  |  |
| 1.5. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Dodatkowo z tyłu nad żaluzją zamontowana fala świetlna LED (min 8 segmentowa) oraz kamera cofania. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor min. 7” przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. |  |  |
| 1.6. | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - światła LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory główne pojazdu, - fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystające poza obrys zderzaka), - zewnętrzną i wewnętrzną przysłonę przeciwsłoneczną, - dodatkowe oświetlenie zewnętrzne dalekosiężne (min. 4 reflektory). |  |  |
| 1.7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 300 kW, spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |  | Należy podać moc w kW zgodnie z dokumentacją homologacyjną |
| 1.8. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3200 mm. Parametr potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu (nie mniejsza niż 100km/h). Zabudowa wyposażona w odchylane podesty umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu na górnych poziomach skrytek sprzętowych. Uchylenie (niedomknięcie) podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  | Należy podać najniższą możliwą oferowaną wysokość pojazdu. |
| 1.9. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - dodatkowy schowek na sprzęt w przestrzeni pod siedzeniem załogi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie, - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - szafkę kabinową dla załogi tylnego przedziału, dostosowaną do ilości wolnego miejsca w kabinie, służącą do przewożenia wyposażenia osobistego ratowników, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, o wzmocnionej odporności na ścieranie, - automatyczne oświetlanie po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. - kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD MP3 z głośnikami, - należy przewidzieć miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu z butlami stalowymi lub kompozytowymi. Mocowanie ma zapewnić bezpieczne oparcie pleców ratownika w przypadku braku aparatu w uchwycie bez stosowania dodatkowych elementów trwale nie powiązanych z uchwytem. |  |  |
| 1.10. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 1.11. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się od strony kierowcy. |  |  |
| 1.12. | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~230 V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu ~230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym. |  |  |
| 1.13. | Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła, przyłącze umieszczone po lewej stronie. |  |  |
| 1.14. | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - podest roboczy -naturalny kolor aluminium - błotniki, zderzaki– białe RAL 9010 - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, -podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). |  |  |
| 1.15. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 1.16. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami, z lewej strony. |  |  |
| 1.17. | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 1.18. | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. |  |  |
| 1.19. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 150 litrów. Usytuowanie zbiornika poza zabudową sprzętową. |  |  |
| 1.20. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Rezerwa masy min. 10%. |  |  |
| 1.21. | Układ hamulcowy bębnowy, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. |  |  |
| 1.22. | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |  |
| 1.23. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe. |  |  |
| 1.24. | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |  |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 2.1. | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności antykorozyjnej. Wewnętrzne boczne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, umożliwiająca odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. |  |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyty ułatwiające wchodzenie. |  |  |
| 2.3. | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzęt, wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED. |  |  |
| 2.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1 (bez wolnych przestrzeni pomiędzy skrytkami), zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |  |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 2.10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |  |  |
| 2.11. | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.12. | Zbiornik wody o pojemności 5 m3 (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |  |
| 2.13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. |  |  |
| 2.14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 2.15. | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 3200 dm3 /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 250 dm 3/min przy ciśnieniu 4 MPa, wyposażona w układ utrzymania stałego ciśnienia. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy, z dodatkowym układem chłodzenia od skrzyni biegów. |  |  |
| 2.16. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP32 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość sterowania zaworem działka oraz regulacją obrotów autopompy. |  |  |
| 2.17. | Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, |  |  |
| 2.18. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. |  |  |
| 2.19. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, oraz napęd mechaniczny i elektryczny. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowymi wyłącznikiem krańcowym. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. |  |  |
| 2.20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłocznych 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno - pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |  |
| 2.21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 2.22. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |  |
| 2.23. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. |  |  |
| 2.24. | W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |
| 2.25. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 2.26. | Układ wodno- pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| 2.27. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. |  |  |
| 2.28. | Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 2.29. | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25ᵒC. Dodatkowo musi istnieć możliwość ogrzewania autopompy z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |  |  |
| 2.30. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
| 2.31. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności w przedziale 50÷100 dm 3/ min przy ciśnieniu 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |  |
| 2.32. | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy w technologii LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55 zasilany z instalacji elektrycznej samochodu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. |  |  |
| 2.33. | Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną zamontowaną z przodu pojazdu, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia. Min. uciąg wyciągarki 8 ton, lina długości min. 30m. Wciągarka zabezpieczona pokrowcem przed wpływem warunków atmosferycznych. |  |  |
| 3 | Wyposażenie dostarczane wraz z pojazdem |  |  |
| 3.1. | Ubranie specjalne ochronne przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem – 2 szt. Szelki bezpieczeństwa P-05 /lub równoważne – 2 szt. Spodnie dla pilarza – 1 szt. Kalosze do brodzenia / Spodniobuty MAX S5 -FLUO /lub równoważne – 2 pary Inżektor Pompa strumieniowa wysysacz głębinowy DIN 1422 – 1 szt. Węże W75 powlekane – 10 szt. Węże W52 powlekane – 10 szt. Wąż ssawny 2,5 – 4 szt. Przełącznik 110/75 – 2 szt. Przełącznik 75/52 – 2 szt. Zbieracz 2x75/110 – 1 szt. Rozdzielacz G75/52-75-52 – 2 szt. Smok ssawny 110 skośny – 1 szt. Zasysacz liniowy Z-4 z wężykiem – 1 szt. Kurtyna wodna ZW-75 - 2 szt. Prądownica wodna prosta z zaworem PW75 – 2 szt. Prądownica wodna PWT52 (BLUE DEVIL z nasadką pianową) /lub równoważne – 2 szt. Prądownica pianowa PP4 typ S-4 z zaworem – 2 szt. Prądownica pianowa PP8 typ S-8 z zaworem – 1 szt. Wytwornica pianowa WP4/75 z zaworem – 2 szt. Działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne – 1 szt. Stojak Hydrantowy DN80 2x75 – 1 szt. Klucz do hydrantów podziemnych – 1 szt. Klucz do hydrantów nadziemnych uniwersalny DIN3223 – 1 szt. Klucz do Łączników – 4 szt. Klucze do pokrywy studzienek – 1 szt. Pływak z zaczaśnikiem – 1 szt. Linka do linii ssawnych – 1 szt. Mostek przejazdowy gumowy 110/75 – 2 szt. Siodełko wężowe 75 – 2 szt. Linka strażacka ratownicza – 2 szt. Piła tarczowa do betonu i stali STIHL TS 420 /lub równoważne - 1 kpl. Topór ciężki – 1 szt. Bosak ciężki dielektryczny – 1 szt. Bosak lekki składany ze sztylem aluminiowym – 1 szt. Bosak podręczny – 1 szt. Łom wielofunkcyjny – 1 szt. Nożyce do prętów nin fi 10mm – 1 szt. Młot 5 kg FISKARS dwuręczny /lub równoważne – 1 szt. Siekiera 2kg FISKARS X25 /lub równoważne – 1 szt. Szpadel FISKARS ostry /lub równoważne – 2 szt. Łopata FISKARS SOLID /lub równoważne – 1 szt. Szufla FISKARS SOLID /lub równoważne – 1 szt. Widły proste FISKARS /lub równoważne – 1 szt. Szczotka szeroka ulicówka 40 cm z trzonkiem – 1 szt. Koc gaśniczy – 1 szt. Przedłużacz 230V 20 m ze zwijadłem – 1 szt. Hol sztywny dla samochodów ciężarowych – 1 szt. Średni sprzęt ratownictwa technicznego (pompa ze zwijadłami V70W+SAH20, Rozpieracz ramieniowy SP-53BS, Nożyce RSU-200-1-7 Plus) /lub równoważne – 1 kpl. Kamera termowizyjna DRAEGER UCF 9000 z walizką /lub równoważne – 1 szt. Namiot pneumatyczny 38m2 – 1 szt. Zbiornik wodny 20000 m3 z matą i nalewakami (szybko roztawialny) – 1 szt. Zestaw podpór PT-1200z + akcesoria /lub równoważne – 4 szt. Zestawa do stabilizacji pojazdów SW-350 3szt /lub równoważne Wywarzarka do drzwi • Siła rozpierania: 114,5 kN Skok tłoka: 120 mm Waga zestawu 16 kg – 1 szt. Poduszki pneumatyczne wysokiego ciśnienia ( 6T 14T 25T z reduktorem200/300 sterownikiem podwójnym butla stalowy i 2 węże min 5m) - 1 szt. Lanca gaśnicza 920 mm – 1 szt. Kurtyna dymowa RSS F80-140 - 2 szt. Czujni wielogazów Ventis MX4 /lub równoważne – 1 szt. Mirnik promieniowania radiacyjnego – 1 szt. Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R /lub równoważne – 1 szt. Detektor prądu przemiennego HOT STICK /lub równoważne – 1 szt. Pompa beczkowa – 1 szt. |  |  |
| 4 | Wymagania pozostałe |  |  |
| 4.1. | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. |  |  |
| 4.2. | Okres gwarancji wynoszący min. 36 miesiące na całość przedmiotu dostawy. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu dostępny na terenie Polski. |  |  |
| 4.3. | Wykonawca nieodpłatnie zamontuje sprzęt przewidziany jako wyposażenie pojazdu. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| 4.4. | Zastosowane w pojeździe oznaczenia, instrukcje, napisy itp. muszą być wykonane w języku polskim. |  |  |
| 4.5. | Pojazd wyposażony co najmniej w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową min. 5 kg, kamizelkę ostrzegawczą. |  |  |
| 4.6. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu. |  |  |

UWAGA:

Kolumnę 3 wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Kolumnę należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub

„nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisywać wartości techniczno – użytkowe -kolumna 4 .

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a  wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.